|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» (ТР ЕАЭС 0 /20 ) |
| --- | --- |

Требования к этиловому спирту, спиртным напиткам, 
слабоалкогольным напиткам и спиртосодержащей пищевой продукции

Таблица 1

Гигиенические требования безопасности к спиртным напиткам

| Группа продуктов | Показатели | Единицы измерения | Допустимые уровни, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Водка, водка с защищенным наименованием по происхождению, особая водка | метиловый спирт метиловый спирт | % (объемная доля в пересчете на безводный спирт) | 0,02 0,05 |
| 2. Спиртные напитки и слабоалкогольные напитки |  | % (объемная доля в пересчете на безводный спирт) |  |
| в том числе спиртные напитки, содержащие компоненты из косточковых фруктов | синильная кислота | мг/дм3 | 35 |
| 3. Спиртные напитки, содержащие хинин | хинин | мг/кг | 300 |
| 4. Спиртованные соки, спиртованные морсы | масс. концентрация железа | мг/дм3 | 15 |
|  | масс. концентрация меди | мг/дм3 | 5 |
|  | масс. концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту | мг/дм3 | 0,3 |
| 5. Спиртованные соки, спиртованные настои, спиртованные морсы, ароматные спирты | метиловый спирт | % (объемная доля в пересчете на безводный спирт) | 0,05 |

Таблица 2

Перечень пищевого сырья,

используемого для производства этилового спирта*

Наименование

1. Плоды (семена) злаковых и незлаковых культур и семена зернобобовых культур (далее – зерно)

2. Картофель

3. Сахарная свекла, топинамбур, сахар-сырец, меласса, тапиока (маниока) и другое сахаросодержащее и крахмалсодержащее продовольственное сырье (за исключением фруктового (плодово-ягодного))

4. Сырьевые композиции (смеси) зерна, картофеля, сахарной свеклы и мелассы, сахара-сырца и другого сахаросодержащего и крахмалсодержащего продовольственного сырья (за исключением фруктового (плодово-ягодного)) 5. Продукты переработки зерна: мука, крупа, мучка 6 6. Другие сахаросодержащие и крахмалсодержащие пищевые продукты и продовольственное сырье (за исключением фруктового (плодово-ягодного)) 7 7. Продукты переработки, образующиеся при производстве спирта этилового, указанного в пунктах 1 – 6 настоящей таблицы, водок, ликероводочных изделий* 8 8. Спирт-сырец, головная фракция этилового спирта, указанного в пунктах 1 – 6 настоящей таблицы* _____________ *При производстве водок, водок с защищенным наименованием по происхождению, особых водок и ликероводочных изделий не допускается использование ректификованного этилового спирта из головной фракции этилового спирта и отходов ликероводочного производства.

Таблица 3

Показатели идентификации

ректификованного этилового спирта

| Показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Органолептические показатели | прозрачная бесцветная жидкость без посторонних частиц, посторонних привкусов и запахов по отношению к исходному сырью |
| 2. Физико-химические показатели: |  |
| 1) объемная доля этилового спирта (%), не менее | 96,2 |
| 2) массовая концентрация свободных кислот (без CO2) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 15 |
| 3) массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 13 (10*) |
| 4) массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 4 |
| 5) массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1)) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 6 |
| 6) объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,03 |
| 7) наличие фурфурола в этиловом спирте | не допускается |

________________

*Значение показателя, указанного в скобках, устанавливается для алкогольной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь.

Таблица 4

Показатели идентификации ректификованного этилового спирта, 
используемого для производства водки с защищенным наименованием по происхождению, особой водки*

| Показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Органолептические характеристики | прозрачная бесцветная жидкость без посторонних частиц, посторонних привкусов и запахов по отношению к исходному сырью |
| 2. Физико-химические показатели: |  |
| 1) объемная доля этилового спирта (%), не менее | 96,3 |
| 2) проба на окисляемость (мин) при 20ºС, не менее | 15 |
| 3) массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 4 |
| 4) массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый, спирт изоамиловый, 1-бутанол в пересчете на безводный спирт) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 5 |
| 5) массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 10 |
| 6) массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 15 |
| 7) объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,02 |
| 8) массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 15 |
| 9) массовая концентрация азотистых летучих оснований в пересчете на азот (мг/дм3), не более | 1,0 |
| 10) наличие фурфурола | не допускается |

_______

* Не допускается использование спиртосодержащих отходов ликероводочного и винодельческого производства при производстве спирта, предназначенного для приготовления водок и ликероводочных изделий.

Таблица 5

### Показатели идентификации спирта-сырца, 
используемого для приготовления ректификованного этилового спирта

| Показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Органолептические показатели: |  |
| 1) внешний вид | прозрачная жидкость без посторонних частиц |
| 2) цвет | бесцветная жидкость |
| 3) вкус и запах | характерные для этилового спирта-сырца, выработанного из соответствующего сырья, без привкуса и запаха посторонних веществ |
| 2. Физико-химические показатели: | из всех видов сырья (за исключением мелассы) или их смесей | из мелассы |
| 1) объемная доля этилового спирта (%), не менее | 88 | 88 |
| 2) массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид в безводном спирте (мг/дм3), не более | 300 | 500 |
| 3) массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте (мг/дм3), не более | 500 | 700 |
| 4) объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,13 | не нормируется |
| 5) массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте (мг/дм3), не более | 5 000 | 5 000 |

## Таблица 6

### Показатели воды, используемой для изготовления алкогольной продукции

| Параметр | Единица измерения | Нормативные значения для производства |
| --- | --- | --- |
|  |  | водок и особых водок | ликерово-дочных изделий, коньяка | пива и напитков, изготавли- ваемых на основе пива (пивных напитков) | слабо- алкогольных напитков |
| Жесткость общая | град. ж | 0 – 0,20* | 0,21 – 0,40 | 0,41 – 0,60 | 0,61 – 0,80 | 0,81 – 1,00 | 1,01 – 1,20 | не более 0,36 | 2 – 4 не более 7,0* не более 7,0**** | не более 0,7 не более 7,0* |
| 1. Щелочность | моль/дм3 | не более 2,0 не более 4,0* | не более 1,5 | не более 1,0 | не более 0,6 | не более 0,4 | не более 0,2 | 2,0 – 4,0 не более 4,0* | 0,5 – 2,0 не более 2,0* не более 5,0**** | не более 1,0 |
| 2. Окисляемость перманганатная, не более | мг О2/дм3 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 коньяк – 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Сухой остаток | мг/дм3 | не более | не нормируется | не более 500 |
|  |  | 250,0 | 225,0 | 200,0 | 150,0 | 125,0 | 100,0 | 190 – 550 550* |  |  |
| 4. Водородный показатель, менее | ед. рН | 7,0 7,8* | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 7,8* | 6,0 – 7,0 8,0* | 7,0 |
|  |  | 7,8** | 7,8** | 7,8** | 7,8** | 7,8** | 7,8** | 7,8** | 8,0**** |  |
| 5. Массовая концентрация ионов, не более: | мг дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) кальций |  | 2,7 | 5,0 | 8,0 | 10,6 | 13,3 | 16,0 | 5,0 | не нормируется | 5,2 |
| 2) магний |  | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 1,6 | не нормируется | 5,2 |
| 3) железо |  | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,30 | 0,10 |
| 4) натрий/калий |  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 100 | не нормируется | не нормируется |
| 5) марганец |  | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,05 0,10* | 0,10 |
| 6) алюминий |  | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | не нормируется | 0,10 |
| 7) медь |  | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 2,0 | 1,0 |
| 8) нитраты |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5,0 |
| 9) нитриты |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | следы |
| 10) хлориды |  | 30,0 60,0* | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 25,0 60,0* | 70,0 150* | 100 – 150 150* |
| 11) сульфаты |  | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 25,0 | 200 | 100 – 150 150* |
| 12) гидрокарбонаты |  | 125,0 220,0* 140** | 95,0 140** | 65,0 140** | 40,0 140** | 25,5 140** | 12,1 140** | 244,0 140** | 30 – 122 122* 250*** | 61,0 |
| 13) силикаты |  | 5,0 12* | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 12* | не нормируется | 2,0 |
|  |  | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** | 12** |  |  |
| 14) ортофосфаты |  | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | не нормируется | не нормируется |
| 15) полифосфаты |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | не нормируется | не нормируется |
| 16) аммиак |  | не допускается не более 2,0* |
| 17) сероводород |  | не допускается не более 0,003* |
| 7. Запах при температуре 20 °С и при нагревании до температуры 60 °С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Вкус и привкус при температуре 20 °С | балл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Цветность, не более | град. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | не нормируется | 10 |
| 10. Мутность при λ-400 нм и Ѕ-50 мм, не более | ед. опт. плот | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | не нормируется | 1,0 |

________________

*Значение показателя устанавливается для алкогольной продукции, произведенной на территории Республики Беларусь.

**Значение показателя устанавливается для алкогольной продукции, произведенной на территории Кыргызской Республики.

***Значение показателя устанавливается для алкогольной продукции, произведенной на территории Республики Армения.

****Значение показателя устанавливается для алкогольной продукции, произведенной на территории Республики Казахстан.

Таблица 7

Показатели идентификации водки, особой водки,  
ликероводочных изделий, спиртных напитков и слабоалкогольных напитков

| Показатели | Значение показателя |
| --- | --- |
| I. Водка и особая водка |
| 1. Органолептические показатели | прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений и осадка, имеющая мягкий, присущий водке вкус и характерный водочный аромат, без постороннего привкуса и аромата |
| 2. Физико-химические показатели: |  |
| 1) крепость (%) | от 37,5 до 56* |
| 2) щелочность – объем соляной кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование 100 см3 водки (см3), не более | 3,0 |
| 3) массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 8 (3**) |
| 4) массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1)) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 5 |
| 5) массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (мг/дм3), не более | 13 (10**) |
| 6) объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,02 |
| II. Ликеры и ликероводочные изделия |
| 1. Органолептические характеристики, массовая концентрация общего экстракта, массовая концентрация сахара (при наличии), массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту, крепость | потребительские характеристики каждого спиртного напитка должны соответствовать показателям, предусмотренным техническими документами для конкретного наименования спиртного напитка |
| 2. Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,05 |
| III. Другие спиртные напитки, слабоалкогольные напитки |
| 1. Органолептические характеристики, крепость, физико-химические показатели | потребительские характеристики каждого спиртного напитка должны соответствовать показателям, предусмотренным техническими документами для конкретного наименования спиртного напитка |
| 2. Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%), не более | 0,05 |

_____________

* Допускается отклонение по крепости: ± 0,2 – для отдельной бутылки, ± 0,1 – для 20 бутылок.

**Значение показателя, указанного в скобках, устанавливается для алкогольной продукции (водок и особых водок), произведенной на территории Республики Беларусь.

_____________